Salva questa scheda sul tuo computer. Compila con le specifiche costruttive di massima dell’artificiale . Nella tabella ho lasciato un esempio che può  essere seguito come traccia.

Inserisci una immagine con il disegno dell’artificiale che riporti le quote principali e nell’ultima parte alcune immagini delle fasi costruttive principali ed una immagine dell’artificiale finito. Manda  il tutto a Black Bass & Co info@bassmaster.it , per la pubblicazione sul sito.

Ciao e grazie .

[immagine di apertura artificiale finito]

Specifiche

| Tipologia dell’artificiale | Crank di profondità - profondità raggiungibile 3mt. circa. Assetto da fermo galleggiante. |
| --- | --- |
| Dimensioni finite | Lunghezza 61mm / altezza max 25mm / larghezza 18 mm |
| Materiale corpo | Legno compatto e ben stagionato (abete) |
| Armatura | Passante - Inox 0,8mm. Nr. 2 ancorette gambo corto del n nr.4 oppure ami singoli nr.6 Nr 3 split ring i misura proporzionata ad armatura ed ami/ancorette (uno per l'anello di testa) |
| Piombatura | Piombo diam. 7mm x lungh. 7mm peso ( 3 gr. circa |
| Paletta | Lexan 3mm. (forma vedi foto e disegno) |
| Rattler | No |
| Stuccatura | Stucco poliestere |
| Fondo | Cementite |
| Colorazione | Acrilici in bombolette spray |
| Procedimento costruttivo | [breve descrizione del procedimento, oppure se si conoscono, link ad eventuali articoli presenti sul sito] |
| Prede | Black bass |
| Pubblicazione | Data ed autore |

Disegno

[disegno  schema con quote]

Foto

[immagine costruzione 1] grezzo di fianco

[immagine costruzione 2] grezzo da sopra

[immagine costruzione 3] grezzo da sotto

[immagine costruzione n] finito

Aggiungerne altre a piacere…